# «УТВЕРЖДАЮ»

# Генеральный директор

# ЗАО «Новые технологии»

_____________ В.И. Игнатов

"01" декабря 2003 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный конструктор

ЗАО «Новые технологии»

_____________ В.И. Лисица

"01" декабря 2003 г.

# Дробилка  Титан Д-125.1

# ПАСПОРТ

# ЦД125.1.00.0000.00ПС

# Санкт-Петербург

2003

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Дробилка (рис.1) предназначена для измельчения рудных и нерудных материалов крупностью не более 60 мм.

. Дробилка изготавливается в климатическом исполнении ГОСТ 15150-73 (для эксплуатации на открытом воздухе при значении температуры окружающего воздуха от минус 30оС до плюс 400С и относительной влажности 80% при плюс 20оС на высоте над уровнем моря до 1000 м).

Питание дробилки осуществляется от трехфазной  сети с напряжением 380 В и частотой 50 ГЦ. Привод выполнен на трехфазном асинхронном двигателе.

. Требования к параметрам электрической сети для питания дробилки следующие:

- отклонения напряжения сети переменного тока от номинального значения плюс  10%, минус 15%;

- отклонения частоты сети переменного тока от номинального значения не должно быть более плюс/минус 2%. Окружающая среда не пожароопасная, невзрывоопасная, атмосфера промышленных предприятий.

# Рис.1

Основные технические характеристики дробилки приведены в таблице № 1.

# Таблица № 1

| Наименование основных параметров и размеров | Величина параметров | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Производительность по питанию, т/ч, не более | 150 | Уточняется при натурных испытаниях |
| Крупность исходного материала, мм, не более | 50 |  |
| Влажность исходного материала в %, не более | 6 | Уточняется для каждого материала |
| Установленная мощность электродвигателя привода дробилки, кВт | 160 | А04-355SА-6у21м3011 № 304385 |
| Частота вращения вала электродвигателя дробилки, об/мин | 980 |  |
| Установленная мощность электродвигателя вентилятора, кВт | 37 | В.Ц6-20-8-01 №865 |
| Частота вращения вала электродвигателя вентилятора дробилки, об/мин | 2940 | 5А200М2У2 № 481 |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |  |
| Частота, Гц | 50 |  |
| Число фаз | 3 |  |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 2870 2570 3440 |  |
| Масса, т | 8 |  |

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект дробилки входят изделия и документы, указанные  в табл.№2.

# Таблица № 2

| Обозначение изделия | Наименование | Кол-во | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦД125.1.00.0000.00 | Дробилка | 1 | № 304385 №865 № 481 | Основной двигатель- АИР 355С6У3 Паспорт прилагается* Вентилятор- В.Ц6-20-8-01 Паспорт прилагается* Двигатель вентилятора А200М2У3 2081 Паспорт прилагается* |
|  | Шкаф силовой | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления | 1 |  |  |
|  | Датчик-реле давления | 1 |  | Установлен на дробилке |
|  | Звонок | 1 |  | Не поставляется |
|  | Ускоритель в сборе | 2 |  | Отдельное погрузочное место |
|  | Балансировочное приспособление | 1 |  | В ящике |
|  | Мембрана | 1 |  | В ящике |
|  | Шайбы регулировочные | 4 |  | В ящике |
|  | Съёмник | 1 компл. |  | В ящике |
|  | Демпферная резина | 1 компл. |  | В ящике |
|  | Ключ серпик | 1 |  | В ящике |
| ЦД125.1.00.0000.00ПС | Паспорт дробилки | 1 |  | В ящике |
| ЦД125.1.00.0000.00РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  | В ящике |

* - паспорта находятся в ящике.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование оборудования дробилки производится автомобильным или железнодорожным транспортом.

Расстановка и крепление оборудования в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и исключать возможность смещения ее при транспортировании.

С транспортных средств оборудование разгружают с помощью грузоподъемных средств, грузоподъемность которых должна соответствовать массе сборочной единицы.

Условия транспортирования электродвигателей - согласно паспортам на эти электродвигатели.

. Группа условий транспортирования оборудования в части воздействия  климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 7(Ж1) по ГОСТ 15150-69.

Группа условий хранения оборудования в части воздействия  климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Условия хранения электродвигателей согласно паспортов на эти электродвигатели.

. Вариант защиты выбирается заказчиком в зависимости от необходимой продолжительности дальнейшего хранения по ГОСТ 9.014-78.

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1 Гарантийный срок на комплекс начинается с момента подписания акта о вводе комплекса в эксплуатацию и прекращается по истечении 12 (двенадцати) месяцев, но не более 13 (тринадцати) месяцев с даты подписания отгрузочной накладной при отгрузке комплекса  поставщиком.

4.2 В пределах гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно устранять все неисправности при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в "Руководстве по эксплуатации".

# 4.3 Гарантийный срок не распространяется на быстроизнашивающиеся детали комплекса- ускоритель и отбойные элементы.

4.4 В случае выявления  недостатков комплекса в период гарантийного срока качества комплекса, потребитель обязуется письменно уведомить об этом  поставщика в срок не позднее двух  календарных дней с даты обнаружения недостатков качества товара.

4.5 Гарантийный срок качества на электродвигатели несёт на себе производитель двигателей.

Поставщик: ЗАО «Новые технологии».

Адрес: Россия, 199106, Санкт-Петербург, 23 линия Васильевского острова, д. 2.

Телефон\факс:  (+7 812) 449-21-28,  449-21-29.

# E-mail: office@ntds.ru

# 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дробилка ЦД125.1.00.0000.00		Заводской номер № Д125/17

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

# Начальник ОТК

МП			_________________________     _____________________________

личная подпись		расшифровка подписи

_________________________

год, месяц, число

# 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Дробилка не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации и не требует особых условий  утилизации.

# 7. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица производившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала эксплуатации | После последнего ремонта |  |  |

7.1 Прием и передача изделия

# Таблица 4

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документов) | Предприятие, должность и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

7.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

# Таблица 5

| Наименование изделия (составной части) и обозначения | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закреплено | Откреплено |  |

# 8. ЗАМЕТКИ ПО  ХРАНЕНИЮ

Таблица 6

| Дата | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемки на хранение | Снятия с хранения |  |  |  |

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов | № документа | Входящий № сопроводи-тельного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |