«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Новые технологии»

_____________ Игнатов В.И.

"___" ________ 2005 г.

Дробилка Титан Д-160.5

Зав. № 26

ПАСПОРТ

ЦД.160.1.05.0000.00ПС

«СОГЛАСОВАНО»

Главный конструктор

_____________ Лисица В.И.

Главный инженер

_________ Верхоглядов С. А.

Начальник отдела
пуско-наладочных работ

_____________ Сотник А. В.

Санкт-Петербург

2005

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДРОБИЛКИ	3

1.1.	НАЗНАЧЕНИЕ ДРОБИЛКИ	3

1.2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	5

3.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	5

4.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6

5.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7

6.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	7

7.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕНЫ БЫСТРО ИЗНАШИВАЕМЫХ И СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	8

8.	ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	13

8.1. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ	14

8.2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	15

9.	ЗАМЕТКИ ПО ХРАНЕНИЮ	16

10.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	17

# 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДРОБИЛКИ

## НАЗНАЧЕНИЕ ДРОБИЛКИ

Дробилка (рис.1) предназначена для измельчения рудных и нерудных материалов всухую крупностью не более 70 мм.

Рис. 1 Схема компоновки основных узлов дробилки «Титан Д160-1»

1 – крышка верхняя; 2 – загрузочный патрубок; 3 – крышка камеры измельчения;

4 – корпус с камерой измельчения и выгрузным патрубком; 5 – вставка;

6 – рассекатель; 7 – кольцо; 8 – болт крепления ускорителя; 9 – ускоритель;

10 – вал шлицевой; 11 – амортизатор; 12 – подшипниковый узел; 13 – мембрана;

14 – крышка опорная; 15 – ротор; 16 – статор; 17 – вентилятор; 18 – вал карданный;

19 – болт регулировочный; 20 – стакан; 21 – кольцо; 22 – центральный модуль;

23 – электродвигатель привода; 24 – конический стакан; 25 – рама; 26 – ведомый шкив;

27 – ременная передача; 28,30 – кронштейн; 29 – талреп; 31 – ведущий шкив

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики дробилки приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование основных параметров и размеров | Величина параметра | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Производительность по питанию в открытом цикле, т/ч, не более | 250 | Уточняется при натурных испытаниях |
| Крупность исходного материала (наибольший линейный размер), мм, не более | 70 |  |
| Влажность исходного материала в %, не более | 6 | Уточняется для каждого материала, зависит от %-го содержания глины |
| Установленная мощность электродвигателя привода дробилки, кВт | 250 | Основной двигатель: AO4355М6У21М 3031 № 305156 |
| Номинальный ток, потребляемый дробилкой, А | 510 |  |
| Частота вращения вала электродвигателя привода дробилки, об/мин | 990 |  |
| Установленная мощность электродвигателя вентилятора наддува, кВт | 37 |  |
| Частота вращения вала электродвигателя вентилятора наддува, об/мин | 2915 | Двигатель вентилятора: А18ОS243, № 050401214 |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |  |
| Частота, Гц | 50 |  |
| Число фаз | 3 |  |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 4500 3200 2450 |  |
| Масса, т | 12,5 |  |

Дробилка изготавливается в климатическом исполнении ГОСТ 15150-73 (для эксплуатации на открытом воздухе при значении температуры окружающего воздуха от – 30°С до + 40°С и относительной влажности от 5 % до 95 % при + 20°С без образования конденсата на высоте над уровнем моря до 1000 м).

Требования к параметрам электрической сети для питания дробилки следующие:

- отклонения напряжения сети переменного тока от номинального значения – (– 15 ÷ + 10) %;

- отклонения частоты сети переменного тока от номинального значения не должно быть более +/–2 %.

Окружающая среда не пожароопасная, не взрывоопасная, атмосфера промышленных предприятий.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект дробилки входят изделия и документы, указанные в табл. № 2.

Таблица № 2

| Обозначение изделия | Наименование | Кол-во | Вид упаковки | Кол-во мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦД.160.1.05.0000.00 | Центробежно-ударная дробилка «Титан Д160-1» (зав. № 26) | 1 шт. | без упаковки | 1 |
|  | Запасной ускоритель в сборе | 1 шт. | без упаковки | 1 |
|  | Шкаф управления | 1 шт. | ящик | 1 |
|  | Комплект ЗИПа | 1 шт. |  |  |
| ЦД.160.1.05.0000.00ПС | Паспорт дробилки | 1 шт. | в конверте | – |
| ЦД.160.1.05.0000.00ЖЭ | Журнал эксплуатации | 1 шт. |  |  |
|  |  |  | Всего мест: | 3 |

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

- Транспортирование оборудования дробилки производится автомобильным или  железнодорожным транспортом.

- Расстановка и крепление оборудования в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и исключать возможность смещения ее при транспортировании.

- С транспортных средств оборудование разгружают с помощью грузоподъемных средств, грузоподъемность которых должна соответствовать массе сборочной единицы.

- Условия транспортирования электродвигателей – согласно паспортам на эти электродвигатели.

- Группа условий транспортирования оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 7(Ж1) по ГОСТ 15150-69.

Хранение

- Когда дробилка не используется или хранится длительный период времени, должны быть предприняты некоторые меры предосторожности и технического обслуживания для обеспечения сохранности и гарантии сохранения срока службы, а также прекрасного состояния оборудования при последующем использовании.

- Группа условий хранения оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

- При длительном хранении установка должна быть закрыта сверху и не подвергаться  вредному воздействию окружающей среды.

- В зимнее время при отсутствии эксплуатации дробилки  необходимо обеспечить защиту вращающихся систем (зазор между статором и  ротором, подшипниковый узел) от попадания в них воды и последующего замерзания. Простое решение: закрыть входное отверстие питателя листом железа или фанеры.

- Условия хранения электродвигателей – согласно паспортам на эти электродвигатели. Подшипники двигателя и ротора должны в быть смазаны в соответствие с инструкцией техобслуживания перед запуском.

- Вариант защиты выбирается заказчиком в зависимости от необходимой продолжительности дальнейшего хранения по ГОСТ 9.014-78.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Внимание! Данный раздел включен в настоящий Паспорт в информационных целях. Гарантийные обязательства устанавливаются условиями договора поставки изделия и могут содержать иные правила, нежели изложенные в настоящем разделе Паспорта.

Для всех изделий, как правило, устанавливается гарантия один год, начиная с момента окончания пуско-наладки и подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, но не более 13 месяцев с момента их приобретения.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые производственные дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Эта гарантия действительна в любой стране, в которую это изделие поставляется фирмой ЗАО «Новые технологии» или назначенным ею дилером, если действующие в этой стране правовые ограничения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия предоставляется только в том случае, если пуско-наладочные работы были проведены непосредственно специалистами Поставщика или специалистами назначенного ею  для выполнения данных работ сервисного центра.

Гарантия не покрывает:

а) недостатки, вызванные нарушением правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения или транспортировки оборудования, указанных в Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию дробилки, в т.ч.:

- повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению (стр. 3 Паспорта),

- повреждения, вызванные отсутствием или неудовлетворительной работой магнитоуловителя;

- повреждения, вызванные  неправильной установкой напряжения питающей сети, а также происшедшие из-за перепадов или падения напряжения;

- повреждения, явившиеся следствием внесения технических изменений, не согласованных письменно с Поставщиком и произведенных не его представителем;

- механические повреждения, которые оборудование получило в процессе перевозки и хранения после его передачи покупателю;

б) износ быстроизнашивающихся частей изделия: амортизатора, мембраны, ускорителя и его деталей;

в) недостатки, обусловленные действием непреодолимой силы, имевшим место после передачи дробилки покупателю.

Поставщик: ЗАО «Новые технологии».

Адрес: Россия, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, 2.

Офис:  Россия, 199106, Санкт-Петербург, 23 линия В.О., д.2, лит. А

Телефон:  (+7 812) 449-12-87, (+7 812) 449-12-88.

Тел./Факс: (+7 812) 449-12-89, (+7 812) 449-12-90.

E-mail: office@ntds.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дробилка ЦД.160.1.05.0000.00, заводской номер № 26, изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП			_________________________     _____________________________

личная подпись		расшифровка подписи

_________________________

год, месяц, число

# СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Дробилка не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации и не требует особых условий  утилизации.

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕНЫ БЫСТРО ИЗНАШИВАЕМЫХ И СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 7

| Элемент | Срок службы | Причина замены | Замена (каким элементом) | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, производившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

## 8.1. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ

Таблица 4

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документов) | Предприятие, должность и подпись | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

## 8.2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 5

| Наименование изделия (составной части) и обозначения | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закреплено | Откреплено |  |

# ЗАМЕТКИ ПО ХРАНЕНИЮ

Таблица 6

| Дата | Условия хранения | Вид хранения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Таблица 7

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов | № документа | Входящий № сопроводи-тельного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |