От редакции сайта:

Данная инструкция размещена с целью ознакомить покупателей оборудования с компетентностью, правами и обязанностями наладчиков, которые  приезжают к клиенту, купившему оборудование, для проведения пуско-наладочных работ и обучению персонала.

Дата принятия инструкции: 2001 год

Авторы инструкции:

Власьев А.Б. - начальник отдела  пуско-наладочных работ

Авдеев Д.Е.  -  инженер-наставник

Должностная инструкция инженера-наладчика

центробежных дробилок и мельниц ТИТАН

Характеристика работ:

- Проверка готовности оборудования Покупателя (обвязки дробилки) к пусконаладочным работам и последующему запуску дробилки в эксплуатацию. Под обвязкой дробилки понимаются: бункер-питатель, подающий и отводящий конвейера, грохоты, классификаторы, системы пылеподавления, наличие металлоуловителя и т.п. Выявление слабых мест в обвязке дробилки, которые не соответствуют техническим параметрам дробилки. Работа  с Покупателем над совершенствованием схемы дробления.

- Проверка подготовленности персонала Покупателя для обслуживания дробилки, обучение персонала одна из важнейших задач наладчика.

- Проверка правильности установки и монтажа дробилки Покупателем, подключения ее к электросети. Нивелировка и выверка. Снятие эксплуатационных характеристик при работе вхолостую (без подачи материала). Регистрируемые параметры: ток и обороты холостого хода, уровень вибрации (виброскорость).

- Испытания дробилки под нагрузкой с регистрацией параметров: аварийный зазор, высота подъема (всплытия) ускорителя, сила тока и обороты под нагрузкой, уровень вибрации (виброскорость). Обеспечение оптимального режима работы дробилки и ее узлов.

- Сдача дробилки Покупателю по акту приемки-сдачи пуско-наладочных работ в соответствие с техническими условиями и инструкцией по эксплуатации

- Определение неисправностей (и их причин) в работе дробилки на слух, визуально и с помощью специальной аппаратуры и приборов. Устранение дефектов, обнаруженных после испытаний дробилки.

- Анализ неисправностей и состояния, изношенных или вышедших из строя деталей и узлов дробилки, в целях определения причин износа (неисправностей), а также принятие решений по их восстановлению и возможному повторному использованию.

- При анализе неисправностей уметь отличить гарантийный случай от не гарантийного. В случае не гарантийного случая, уметь грамотно и доходчиво доказать это Покупателю.

- Составление документов, включая:

- Акты нарушения условий эксплуатации

- Акты неисправностей, подлежащих ремонту на основе гарантии.

- Протоколы.

- Письма.

- Служебные записки.

- Работа с инспекторами Торгово-промышленной палаты СПб или ТПП местонахождения Покупателя.

- Обучение персонала Покупателя, обслуживающего дробилку (сборка-разборка, регулировка, ремонт).

- Обязательное фото документирование технологической схемы, самой дробилки и всех этапов работ производимых с ней. Снимки могут использоваться как в рекламных целях так и в целях получения технической информации.

Должен знать и уметь:

  - Грамотно читать чертежи.

  - Основы механики, электротехники, геометрии. Способы измерений и разметки.

  - Систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости, требуемые при изготовлении сложных (точных) устройств дробилки: подшипникового узла, центробежной муфты, ротора и статора.

  - Электрооборудование дробилок его конструктивное устройство и электрические схемы.

  - Назначение, принцип и особенности работы дробилок и мельниц разных типоразмеров, а также их отдельных узлов (в том числе классификаторов).

  - Порядок проверки правильности регулировки дробилки. Требования, предъявляемые к сборке металлоконструкций и узлов. Порядок монтажа и демонтажа узлов и агрегатов дробилки.

  - Устройство и принцип действия подшипниковых узлов и их систем смазки.

  - Устройство и принцип действия асинхронных двигателей. Возможные неисправности этих двигателей и методы их устранения

  - Методы балансировки ротора и ускорителя (статической, динамической на стенде и непосредственно на дробилке), центровки статора и опорной крышки относительно оси двигателя, регулировки отдельных узлов и дробилки в целом.

  - Методику, специальное диагностическое оборудование и режимы проведения  испытаний дробилки на холостом ходу и под нагрузкой (при подаче в нее измельчаемого материала).

  - Правила проверки и приемки под монтаж фундамента и мест установки оборудования. Технические требования, предъявляемые к монтажу дробилки на фундаменте. Установленные допуски и способы монтажа. Приемы выполнения такелажных работ.

  - Правила сдачи в эксплуатацию дробилки. Форма и порядок составления акта приемки пусконаладочных работ.

  - Условия эксплуатации, технического обслуживания и текущего ремонта дробилки.

  - Методы выявления неисправностей в работе дробилки по внешним признакам, а также с помощью специальной аппаратуры. Устройство испытательных стендов, диагностического оборудования и методы его применения.

  - Особенности выявления причин поломок дробилки, происшедших из-за нарушений условий ее эксплуатации. Действия при составлении акта о нарушении правил эксплуатации.

  - Особенности выявления причин поломок, происшедших из-за некачественного изготовления отдельных ее узлов или деталей. Действия при составлении акта о гарантийном случае (в течение гарантийного срока).

  - Правила работы при установлении причин поломок в присутствие инспектора Торгово-промышленной палаты.

  - Последовательность,  технологию и технические условия, оборудование и  инструменты, приборы, применяемые при ремонте, сборке, испытаниях и регулировке всех узлов дробилок. Слесарное и сварочное дело в пределах выполняемых работ.

  - Механические свойства основных материалов, используемых в производстве оборудования (стали, чугуна, резины, твердых сплавов). Допустимые усилия на растяжение, изгиб, сжатие, ударные нагрузки и т.п.  Способы оценки износа деталей дробилки. Способы полного  восстановления и упрочнения изношенных частей. Особенности работ по наплавке защитного слоя твердосплавными электродами.

  - Условия эксплуатации подъемно-транспортных приспособлений (тельферов, лебедок) грузоподъемностью до 3-х тонн, методы определения их надежности, механические характеристики применяемых подъемных механизмов, методы безопасной работы с данными механизмами.

  - Конструкцию, принцип действия и технические характеристики основного оборудования обвязки дробилки: конвейеров, грохотов, классификаторов, питателей и т.п. Уметь анализировать их работу и соответствие их производительности работе дробилки. Знать сравнительные характеристики дробилок других типов (щековых, конусных) и области их применения. Четко формулировать преимущества наших дробилок в условиях конкретных задач по сравнению с дробилками других типов.

  - Правила техники безопасности и промышленной санитарии при работе с дробилкой.

  - Начальные навыки работы с компьютером (написание отчетов, связь с офисом по интернету). Начальные навыки фото и видеосъемки (для документирования работы дробилки).

  - Анализ работы дробилки по Журналу эксплуатации, которые обязан вести персонал Покупателя.

  - Преподавательские навыки: способность обучить персонал Покупателя дробилки работе с ней: сборке-разборке, ремонту и техническому обслуживанию. В рамках инструкции по эксплуатации.

  - Один раз в год проходить внутрифирменную аттестацию на соответствие требованиям, предъявляемым к наладчикам  и на повышение (или подтверждение) класса.

Примеры работ:

    - Статистическая и динамическая балансировка (на стенде и непосредственно на дробилке) ротора воздушного подвеса.

    - Регулировка аварийного зазора и всплытия ротора.

    - Определение степени износа и допустимости дальнейшей эксплуатации деталей ускорителя.

    - Восстановление вышедших из строя накладок статора.

    - Установка подкладных листов и замена концевых лопаток в ускорителе.

    - Разборка-сборка отдельных узлов дробилки в процессе ревизии.

    - Ремонт подшипникового узла, замена подшипников, сборка и регулировка. подшипников, включая промер зазоров выставления крышек

    - Сборка и разборка, регулировка карданного вала.

    - Снятие, восстановление и монтаж центробежной муфты.

    - Наварка внешней обечайки ускорителя твердосплавными электродами.

    - Разборка асинхронных электродвигателей основного привода и привода вентиляторов наддува (замена подшипников, сборка, регулировка и испытание).

    - Очистка дробилки при завале, забивании каналов ускорителя, камеры измельчения и разгрузочных патрубков.