Классификатор «Титан ВЦК-80»

ПАСПОРТ

КЦ-0,8.020.00.00.000ПС

Зав. № _______

Уважаемый покупатель !

Благодарим Вас за покупку изделия торговой марки «Титан», принадлежащей компании ООО «Новые технологии».

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации. Помните, что Ваши неправильные действия при использовании изделия могут привести к потере работоспособности и прекращению гарантии.

Наше изделие сконструировано в соответствие с высокими требованиями к оборудованию данного типа.

Мы надеемся, что Вы будете довольны своим новым оборудованием, произведенным ООО «Новые технологии».

Название производителя		ООО «Новые технологии»

Торговое патентованное

название изделия			«Титан»

Наименование изделия		Воздушный центробежный динамический

классификатор (ВЦК)

Модель				Титан ВЦК-80

Срок службы			10 лет

Адрес производителя		199106, Россия, г. Санкт-Петербург,

В.О. 23 линия, дом 2

Телефон \ факс			(812) 449-21-28, 449-21-29

E-mail					office@ntds.ru

Сайт в «Интернете»		www.ntds.ru

Контактное лицо производителя:

Зам. начальника сервисной службы		Ёршик Владимир Александрович

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4

2.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	7

3.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	7

4.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)	8

5.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	9

6.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	9

7.	ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	10

7.1.	Прием и передача изделия	11

7.2.	Сведения о закреплении изделия при эксплуатации	12

8.	ЗАМЕТКИ ПО ХРАНЕНИЮ	13

9.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	14

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификатор (рис. 1) предназначен для разделения измельченного материала на две фракции: 0-0,060(0,040) мм и крупнее 0,060(0,040) мм (при плотности частиц 2500-3000кг/м 3) .

Основные технические характеристики классификатора приведены в табл. № 1.

Таблица № 1. Основные технические характеристики.

| Наименование основных параметров и размеров | Величина параметра | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Производительность по питанию, т/ч, не более | 20 |  |
| Крупность исходного материала, мм, не более | 0,5 |  |
| Граница разделения, мм | 0,040 – 0,060 | регулируемая |
| Влажность исходного материала, %, не более | 1 | уточняется для каждого материала |
| Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт | 15 | АИР180М8 |
| Частота вращения вала электродвигателя привода, мин-1 | 750 |  |
| Частота вращения ротора, мин-1 | 200(600) |  |
| Номинальный расход воздуха, м3/ч | 20000 |  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа, не более | 1,5 |  |
| Ременная передача -тип ремня -количество ремней | Ремень В(Б) –3150 ГОСТ1284.1- 89 5 |  |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |  |
| Частота, Гц | 50 |  |
| Число фаз, | 3 |  |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 2485 1580 3000 | В сборе с рамой |
| Масса, т | 1,4 |  |

По условиям эксплуатации изделие соответствует исполнению У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации на открытом воздухе при значении температуры окружающего воздуха от плюс 40 до минус 45(С и относительной влажности 75% при плюс 15(С на высоте до 1000 м).

Электропитание изделия осуществляется от трехфазной сети с напряжением 380В и частотой 50Гц.

Требования к параметрам электрической сети для электропитания изделия следующие:

- отклонения напряжения сети переменного тока от номинального значения плюс 10%, минус 15%;

- отклонения частоты сети переменного тока от номинального значения не должно быть более плюс/минус 2%;

Окружающая среда взрывопожаробезопасная, атмосфера промышленных предприятий.

Рис. 2. Состав и габаритные размеры классификатора.

1 – корпус; 2 – цилиндрическая часть корпуса; 3 – улитка; 4 – ротор; 5 – улитка;
 6 – входной патрубок; 7 – рама; 8 – конический сборник; 9 – винт регулировочный;
 10 – выходной патрубок; 11 – фланец присоединительный; 12 – электродвигатель;
 13 – тангенциальные патрубки; 14 – выходной фланец;
 15 – патрубок вторичного воздушного потока; 16 - регулировочный шибер.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект классификатора входят изделия и документы, указанные в табл. № 2.

Таблица № 2.

| Обозначение изделия | Наименование | Кол-во | Примечания | Кол-во мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-0,8.020.00.00.000 | Классификатор | 1 | без упаковки | 1 |
| КЦ-0,8.020.00.00.000ПС | Паспорт классификатора | 1 | В папке | – |
| КЦ-0,8.020.00.00.000ИЭ | Инструкция по эксплуатации | 1 |  |  |
| КЦ-0,8.020.00.00.000ЖЭ | Журнал эксплуатации | 1 |  |  |
|  |  |  | Всего мест: | 1 |

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование классификатора производится автомобильным или железнодорожным транспортом.

Установка и крепление классификатора на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и исключать возможность смещения его при транспортировании.

С транспортных средств классификатор разгружают с помощью грузоподъемных средств, грузоподъемность которых должна соответствовать массе классификатора.

Группа условий транспортирования классификатора в части воздействия  климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69.

Группа условий хранения классификатора в части воздействия  климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Вариант защиты выбирается заказчиком в зависимости от необходимой продолжительности дальнейшего хранения по ГОСТ 9.014-78.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Внимание! Данный раздел включен в настоящую Инструкцию в информационных целях. Гарантийные обязательства устанавливаются условиями договора поставки изделия и могут содержать иные правила, нежели изложенные в настоящем разделе Инструкции.

Для всех изделий, как правило, устанавливается гарантия один год, начиная с момента окончания пуско-наладки и подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, но не более 13 месяцев с момента их приобретения.

В течение гарантийного периода бесплатно устраняются путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые производственные дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Эта гарантия действительна в любой стране, в которую это изделие поставляется фирмой ООО «Новые технологии» или назначенным ею дилером, если действующие в этой стране правовые ограничения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия предоставляется только в том случае, если пуско-наладочные работы были проведены непосредственно специалистами Поставщика или специалистами назначенного ею для выполнения данных работ сервисного центра.

Гарантия не покрывает:

- недостатки, вызванные нарушением правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения или транспортировки оборудования, указанных в настоящей Инструкции, в т.ч.:

  - повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению (п.2.1 Инструкции),

  - повреждения, вызванные нарушением технических характеристик (п.2.2 Инструкции);

  - повреждения, вызванные неправильной установкой напряжения питающей сети, а также происшедшие из-за перепадов или падения напряжения;

  - повреждения, явившиеся следствием внесения технических изменений, не согласованных письменно с Поставщиком и произведенных не его представителем;

  - механические повреждения, которые оборудование получило в процессе перевозки и хранения после его передачи покупателю;

- износ быстроизнашивающихся частей изделия;

- недостатки, обусловленные действием непреодолимой силы, имевшим место после передачи изделия покупателю.

В случае выхода из строя электрооборудования изделия из-за нарушений Покупателем правил настоящей Инструкции и документации на электрооборудование, небрежного технического обслуживания, несанкционированного изменения электросхемы Поставщик не несет ответственность по настоящим гарантийным обязательствам за исправное состояние электрооборудования изделия.

Поставщик: ООО «Новые технологии».

Адрес: Россия, 199106, Санкт-Петербург, 23-я линия В.О., д. 2.

Телефон\ факс:  (+7 812) 449-21-28, (+7 812) 449-21-29.

E-mail: office@ntds.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Классификатор «Титан ВЦК80», заводской номер №______ , изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП			_________________________     _____________________________

личная подпись		расшифровка подписи

_________________________

год, месяц, число

# СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Классификатор не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации и не требует особых условий  утилизации.

# ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица № 3.

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, производившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

## Прием и передача изделия

Таблица № 4.

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документов) | Предприятие, должность и подпись | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

## Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Таблица № 5.

| Наименование изделия (составной части) и обозначения | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закреплено | Откреплено |  |

# ЗАМЕТКИ ПО ХРАНЕНИЮ

Таблица № 6.

| Дата | Условия хранения | Вид хранения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Таблица № 7.

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов | № документа | Входящий № сопроводи-тельного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |