Воздушный центробежный статический классификатор «ЛАРОКС»

Автор: Игнатов Владимир Иванович

Дата написания статьи: 2012 год

От редакции сайта:

Представляем достаточно простой, но эффективный, центробежный воздушный

статический классификатор, разработанный финской компанией Ларокс. Диапазон

производительности – от 100 до 500 кг в час. Диапазон разделения – 30-100мкм                               (в зависимости от формы и удельного веса частиц). Его описание позволит заинтересованным потребителям лучше понять процессы, происходящие и в  других воздушных статических центробежных классификаторах.

Содержание:

1.Устройство и принцип действия воздушных классификаторов различных типов

2.Необходимость для воздушной классификации газодисперсного состояния исходного материала

3.Производительность классификаторов Ларокс

4.Устройство (и схема) классификатора Ларокс

5.Принцип работы классификатора Ларокс

6.Пример (и фото) классификатора Ларокс производительностью от 100 до 500 кг в час

1.Устройство и принцип действия воздушных классификаторов различных типов

Воздушные классификаторы делятся на несколько видов. Все они используют принцип разделения частиц в воздушном потоке (в гравитационном или центробежном поле). Однако  отличаются друг от друга большим разнообразием конструктивных решений.

Для разделения достаточно крупных продуктов (крупность 0-5мм) разработаны и выпускаются воздушные каскадно-гравитационные классификаторы - КГК, в которых частицы проходят через ряд вертикальных последовательно расположенных и расширяющихся объемов. Классификатор использует для разделения гравитационное поле Земли, изменяя направления движения введенными в воздушные канали наклонными плоскостями.  Исходный продукт крупностью до 5мм подается вниз классификатора и аэрируется в нем воздухом вентилятора. При подъеме вверх пылевоздушная смесь проходит от одного к другому расширяющемуся сечению. Скорость потока воздуха через увеличивающееся сечение падает и в данном объеме выпадают частицы определенной крупности, которые уже не может поднять воздушный поток из-за падения его скорости. Более мелкие частицы поднимаются воздушным потоком в следующую секцию большего сечения.

Для разделения порошковых материалов крупностью 0-600 мкм существуют воздушные статические классификаторы - ВСК (еще называемыми классификаторами с отбойными плитами). В них пылевоздушный поток подается тангенциально в барабан, снабженный на обечайке барабана лопатками (отбойными плитами), отклоняющими крупную фракцию к периферии барабана, мелкая же фракция отсасывается из  центра барабана классификатора  внешне расположенным вытяжным вентилятором или измельчителем (например, роторного типа с эффектом центробежного вентилятора). То есть статический классификатор представляет собой определенное развитие принципа циклона.

Для разделения порошков в диапазоне 0-100мкм центробежной силы завихренного воздушного потока пассивно работающих классификаторов КГК и ВСК не хватает и для усиления центробежной силы в поток вводят устройство типа «баличьего колеса». Такие классификаторы носят название воздушные центробежные динамические классификаторы - ВЦК. В них ротор, расположенный внутри барабана классификатора,  принудительно вращает пылевоздушную смесь по принципу центробежного вентилятора. Крупные частицы центробежной силой сдвигаются к стенкам классификатора и выводятся наружу через выход в виде «улитки». Тонкие частицы отсасываются внешним центробежным вентилятором из центра вращающегося воздушного потока и оседают в рукавном фильтре.

Рис. 1. Поведение частиц пылевоздушной смеси при вращении ее с помощью центробежного вентилятора.

Таким образом, в центробежных классификаторах (ВСК и ВЦК) на  частицы, движущиеся в пылевоздушном потоке,  действуют две противоположно направленные силы:

-центробежные силы при движении по кругу классификационного барабана пылевоздушного потока и

-противоположно направленные  в центр барабана силы внешнего центробежного вытяжного вентилятора (готовый тонкий продукт отсасывается из центра барабана).

2.Необходимость для центробежной воздушной классификации газодисперсного

состояния исходного материала

Как уже было сказано выше, центробежные классификаторы относятся к аппаратам с

пневматической подачей исходного материала. Движение пылевоздушного потока в них обеспечивается внешним вентилятором или самой мельницей. Если по технологическим условиям материал не диспергирован (не распределен равномерно) в транспортирующем газе (например, в случае введения материала отдельным питателем в воздушный поток), то прямое использование этих классификаторов (разделение частиц пылевоздушного потока в центробежном поле) возможно при установке перед ними узла смешения загружаемого исходного материала с несущим газом. Этот узел может занимать значительную часть в общих габаритах классифицирующей установки.

Необходимо отметить, что статические центробежные воздушные классификаторы хуже динамических работают с порошками, частицы которых обладают повышенной адгезией к поверхностям и друг к другу (порошки с повышенной жирностью, влажностью, наэлектризованностью и т.п.). Получающиеся в результате слипания тонких частиц агломераты воспринимаются классификатором, как крупные. Для таких порошков больше подходят динамические классификаторы, движение «беличьего колеса» которых способствует постоянной и дополнительной дезинтеграции агломератов.

Поэтому воздушные статические классификаторы Ларокс специализируются на минеральных сухих порошках. Однако компании «Новые технологии» удается настроить работу наших классификаторов Ларокс на нашем производстве по помолу растительного сырья.

3.Производительность классификаторов Ларокс

Для условий механической загрузки центробежных воздушных классификаторов

разработано значительное число специальных устройств, в которых сыпучий материал переходит в газодисперсное состояние непосредственно в аппарате. Такие классификаторы, в частности, разработаны и выпускаются фирмой Ларокс (Финляндия) 6 типоразмеров. Они предназначены для применения в производстве фосфоритов, цемента, сырьевой муки, известняка, угля и других материалов. Производительность аппаратов по тонкой фракции составляет до 100 т/ч при границе разделения 30-100 мкм.

В связи с тем, что все международные патенты на данную конструкцию давно закончились (прошло более 20 лет с момента ее разработки). наша компания производит для своих нужд и на продажу небольшой типоразмер классификатора Ларокс производительностью от 100кг до 500кг в час по тонкому продукту.

4.Устройство классификатора Ларокс

Аэродинамическая схема центробежного статического классификатора Ларокс представлена на рис. ниже.

Рис. Схема центробежного классификатора «Ларокс»

1 — патрубок ввода исходного продукта;

2 — патрубок ввода газа;

3, 4, 6 — регулируемые элементы проточной части (изменение направления воздушного потока);

5 — выходной патрубок; (расположен в центре классификатора и перпендикулярен плоскости вихревого потока);

7— полость сбора и вывода крупных частиц  (рекомендуется подсоединение роторного разгрузителя).

5.Принцип работы классификатора Ларокс

Исходный материал загружается через патрубок 1 и попадает в меньшую часть потока вентилирующего газа, подаваемого через патрубок 2 и разделяемого на два потока перегородкой 3. Большая часть газа, огибая перегородку 3 снизу, формирует вихревой поток, отсасываемый через патрубок 5 перпендикулярно плоскости рисунка.

Таким образом, материал переходит в газодисперсное состояние в зоне между перегородками 3 и 4 и попадает в вихревой поток, где разделяется по крупности.

Мелкие частицы отсасываются с газом через патрубок 5, а крупные огибают вставку 6 сверху, вновь сливаясь с исходным материалом. Большая часть крупных частиц выделяется над полостью 7; на повторную классификацию в исходный поток поступает лишь незначительная их доля.

Этот классификатор не является равновесным в строгом смысле слова, поскольку на классификацию каждой порции исходного материала отводится ограниченное время, равное времени движения между вставками 3 и 6. Однако в нем обеспечивается многократное повторное разделение грубого продукта, что приводит к четкой классификации.

Крупные частицы, собирающиеся в полости 7 непрерывно выводятся из процесса роторным разгрузителем, который поддерживает полость пустой и в этом случае должен иметь достаточную герметизацию. В нашем случае мы используем шлюзовый затвор «Барьер-герметик» компании «Техприбор» (Тула) http://www.tpribor.ru/barier.html с полиуретановым ротором, который великолепно себя показал (более года непрерывной работы без существенного износа на известняке на крупности 500мкм).

Необходимо отметить, что в отличие от крупного продукта, выводимого из классификатора роторным разгрузителем, тонкий продукт выводится в виде пылевоздушной смеси и для его улавливания (отделения от воздуха) требуется система улавливания тонкого продукта из несущего газа,. Как правило, используется воздушный рукавный фильтр, который обычно комплектуется циклоном предварительного выделения тонкого продукта с целью снижения нагрузки на рукавный фильтр.

6.Пример (и фото) классификатора Ларокс производительностью 0,1-1 тонна в час

Фото-1: Классификатор Ларокс, смонтированный в линии. Фото со стороны вывода тонкого продукта.

Фото-2: Классификатор Ларокс, смонтированный в линии. Фото со стороны регулировочных устройств.