Некоторые замечания по работе устройства плавного пуска дробилки

(текст взят из Инструкции по эксплуатации дробилки Титан Д-160)

Софтстартер настроен на заводе-изготовителе дробилки, перепрограммирование его в процессе эксплуатации не требуется. Изменение некоторых параметров софтстартера приводит к невозможности пуска дробилки. Если необходимость в программировании все-таки появилась, обязательно проконсультируйтесь с производителем дробилки.

В табл. 2 приведены все настройки софтстартера для работы с дробилкой со ссылками на пункты и номера страниц раздела 10 «функции» указанного выше руководства. В случае необходимости даны пояснения назначения того или иного параметра. Параметры, значение которых безразличны, не рассматриваются.

Таблица 2. Программируемые параметры софтстартера

| Пункт № | Стр. № | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | 119 | Задание тока – указано на табличке электродвигателя. Для двигателей 160 или 200 кВт – это величина тока, указанная на табличке двигателя для напряжения 380 В, для двигателей 250 и 315 кВт- для напряжения 660 В. |
| 10.2 | 120 | Характеристика разгона – 30 секунд. Так как разгон двигателя происходит в режиме ограничения тока (рисунок 6 на стр. 122 руководства), то установленное время прибавляется к реальному времени разгона двигателя до оборотов холостого хода |
| 10.3 | 120 | Характеристика торможения – 0 секунд. Софтстартер не тормозит двигатель! Он может лишь плавно понизить подаваемое на двигатель напряжение. Однако дробилка имеет большую инерционную массу и данная функция не работает |
| 10.4 | 121 | Исходное напряжение – 60 % |
| 10.7 | 122 | Ограничение тока – 3,5 ÷ 4,0 Iном |
| 10.8 | 123 | Резкий пуск – Нет |
| 10.11 | 124 | Диапазон характеристики разгона – 1-30 секунд |
| 10.13 | 125 | Защита двигателя от перегрузки – Двойной |
| 10.15 | 126 | Класс перегрузки, класс пуска – класс 30 |
| 10.16 | 127 | Класс перегрузки, класс работы – класс 10 |
| 10.17 | 127 | Защита от перегрузки, действие при срабатывании – Cтоп P |
| 10.18 | 128 | Защита от блокировки ротора – Да |
| 10.19 | 128 | Защита от блокировки ротора, уровень срабатывания – 3,0 х Iном |
| 10.20 | 129 | Время срабатывания от блокировки ротора – 1,0 секунд |
| 10.21 | 129 | Защита от блокировки ротора, вид действия – Стоп Р |
| 10.22 | 130 | Защита от недостаточной нагрузки – Нет |
| 10.26 | 132 | Защита от дисбаланса фаз – Нет |
| 10.29 | 133 | Защита от повышенного тока – Да |
| 10.30 | 134 | Защита от повышенного тока, вид действия – Стоп Р |
| 10.31 | 134 | Защита от обратного включения фазы – Нет |
| 10.33 | 135 | Термисторная защита – Нет |
| 10.36 | 137 | Неисправность системы шунтирования, вид действия – Стоп Р |
| 10.37 | 137 | Предупреждение о повышенном токе – Да |
| 10.38 | 138 | Уровень формирования предупреждения о повышенном токе – 1.5 х Iном |
| 10.39 | 138 | Предупреждение о пониженном токе – Нет |
| 10.41 | 139 | Предупреждение о перегрузке – Да |
| 10.42 | 139 | Уровень формирования предупреждения о перегрузке – 99 % |
| 10.43 | 139 | Формирование предупреждения о перегрузке тиристора – Да |
| 10.44 | 140 | Неисправность потери фазы, вид действия – Стоп Р |
| 10. 46 | 141 | Неисправность “уход частоты ”, вид действия – Стоп Р |
| 10.47 | 141 | Неисправность “перегрев радиатора”, вид действия – Стоп Р |
| 10.48 | 142 | Короткое замыкание тиристора, вид действия – Стоп Р |
| 10.50 | 144 | Программируемые выходы реле К4, К5, К6 К4 –Работа; K5 – TOR (Конец разгона); К6 – Событие |
| 10.69 | 153 | Автоматическое отключение жидкокристаллического индикатора – 255 минут |

Внимание! Софтстартер определяет способ подключения электродвигателя автоматически. На индикаторе софтстартера отображается уровень тока, потребляемого от источника питания, не зависимо от способа подключения.

Внимание! В меню софтстартера имеется функция «настройка приложений». Ни один предлагаемый тип нагрузки не соответствует дробилке Титан. Выбор любого устройства в данном пункте меню приводит к невозможности пуска дробилки. Если это все-таки произошло, следует вернуть в меню «старт/стоп» в первоначальное состояние следующие параметры: характеристика разгона, начальное напряжение, ограничение тока.

##### Контроллер SMH2010

Используемая модификация содержит 12 цифровых входов, 6 аналоговых входов, 8 цифровых выходов, часы, календарь, энергонезависимую память. Программа управления дробилкой записана в контроллер на предприятии-изготовителе дробилки.

Дополнительная информация о приборах и блоках, входящих в состав электрооборудования дробилки, содержится в следующих документах, входящих в комплект поставки дробилки:

«Системы плавного пуска Тип PST/PSTB. Руководство по установке и вводу в эксплуатацию»

Самую подробную информацию по софтстартером PST/PSTB фирмы ABB можно найти на сайте www.abb.com, в том числе и на русском языке.

Сайт разработчика и изготовителя ВК-310 С:  http://www.vicont.ru/

Сайт разработчика и изготовителя контроллера SMH 2010: www.smode.ru